Abstract041_Lluch.doc

ConferenceTrack:  Construction Management / Construction Engineering

Language:         Spanish

Keywords:         estimado de costos, construcción, reconstrucción, seguros

ContactTitle::    Dr.

ContactFirstName: Jose

ContactLastName:  Lluch

University:       University of Puerto Rico at Mayagüez

Position:         Professor

Country:          P.R.

Email:            jlluch@uprm.edu

Fax:              (787) 833-8260

Submitted:        Wednesday, January 26, 2005, 09:02:06 AM

Title:

Estimados del Costo de Reconstrucción de Edificios en Puerto Rico

Abstract:

Este trabajo está dirigido a estimar el costo de reconstrucción en Puerto Rico, que es de vital importancia para la industria de seguros y entidades de gobierno que atienden reclamaciones de daños por desastres naturales, como terremotos y huracanes. Este costo es un componente esencial para estimar la pérdida máxima probable (PML) resultante de estos desastres. El otro componente es el modelo de daños. Nuestro estudio se realizó en Puerto Rico, donde se hizo una encuesta entre contratistas, diseñadores y propietarios y se obtuvieron costo por pie cuadrado, costos unitarios, salarios pagados y otros. La información se clasificó de acuerdo al tipo de edificio, al uso, al sistema estructural y al nivel de calidad, entre otros. Se obtuvieron medidas de tendencia central, percentilas y el coeficiente de variación de la información clasificada y se comparó con las publicaciones Building Construction Cost Data, National Building Cost Manual y Bids Cost Index.

También se desarrolló un índice de costo que permite actualizar los costos de la encuesta, de forma rápida, para que los costos obtenidos sean de utilidad en el futuro. El índice se compone del costo de mano de obra y materiales. El primero se representa por el salario promedio del obrero no diestro, carpintero, varillero y albañil, mientras que para materiales se representa por el costo del hormigón, varilla de acero, cerámica de piso y cemento.

Finalmente se estableció la forma para relacionar los costos de construcción de una estructura nueva y el costo de reconstrucción. Esto se logró desarrollando dos factores que multiplicados por el costo de construcción de una estructura nueva nos provee un estimado del costo de reparación o reemplazo respectivamente.

MailingAddress:

Civil Engineering Department

UPR-RUM

Mayaguez, P.R. 00681-9041

Phone: +1(787) 265-5423

Authors:

Botero, Jorge, jorgebote@hotmail.com, UPR-RUM

Lluch, José, jlluch@uprm.edu, UPR-RUM, (P)